SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## I. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kołaczyce.

  - Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie z zasadami ustalonymi przez Burmistrza Kołaczyc dotyczącymi zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kołaczyce.

II.  Warunki organizacyjne

    - Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od wezwania

    - Nośniki pługów odśnieżnych winny mieć zamontowane płyty czołowe a pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze powinny być wyposażone w lampy błyskowe barwy żółtej

    - Lemiesze winny mieć oznaczone skrajnie, wystające części poza obrys pojazdu,

    - Prowadzenie prac w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne), we wszystkie dni tygodnia w systemie wielozmianowym.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych

    - Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzęt zaopatrzone w niezbędną  ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

    - Na wypadek konieczności pracy w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20 ºC) Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia zapasu odpowiedniego oleju napędowego zimowego- niezbędnego do zapewnienia pracy.

    - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej, Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. z pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą (ewentualnie piaskarką).

    - Nośniki piaskarek używane będą również jako nośniki pługów lemieszowych.

III.   Wymagania techniczne

- Wykonawca wkalkuluje w cenę wynagrodzenia: koszt materiałów użytych do zwalczania śliskości, koszt ich załadunku, koszty obsługi piaskarki i pługa lemieszowego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przystosowanie nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- W zakres obsługi piaskarki wchodzą czynności polegające na rozbryleniu na sitach i rozmieszaniu mieszanki.

- Pojazdy i sprzęt  zatrudniony do prac przy z.u.d winien być zaopatrzony w:

- liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty, opony zimowe,

- tachografy posiadające legalizację, które należy przedkładać do rozliczenia wraz z kartą drogową (dotyczy samochodów).

- Wykonawca przystosuje na własny koszt pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każda piaskarka winna mieć zamontowaną tylną lampę oświetleniową skierowaną na rozrzutnik

## IV.   Odśnieżanie dróg

  - Zasady odśnieżania:

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych.

W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

  - Sprzęt:

Podstawowym sprzętem do odśnieżania są;

- Pługi średnie – opłużone pojazdy samochodowe o ład. od 6 do 12 t z napędem na 1 lub więcej osi (co najmniej 2 szt.)

- Pługi średnie - opłużone ciągniki rolnicze o mocy powyżej 45 KM (co najmniej 4 szt.)

- Pługi małe - opłużony ciągnik rolniczy do odśnieżania płyty rynku w Kołaczycach oraz chodników

- Piaskarka

- spycharki gąsienicowej

- samochód wywrotka i koparka (do wywozu śniegu)

  - Wymagania dotyczące nośników pługów i piaskarek.

Nośnikami pługów odśnieżnych muszą być samochody lub ciągniki rolnicze. Nośnik powinien być wyposażony w lampę błyskową.

Dodatkowe wymagane wyposażenie stanowią: łańcuchy przeciwśnieżne, hak, łopata, tachograf (samochody) oraz każdy operator musi posiadać telefon komórkowy.

  - Operatorzy sprzętu odśnieżnego

### Operatorem może być kierowca samochodu i ciągnika posiadający odpowiednie uprawnienia - wymaganą kategorie prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy z.u.d.

### W czasie pracy operator winien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, obserwować pracę sprzętu i zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu.

  - Zasady pracy sprzętu.

W zależności od ilości śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. W przypadku pracy zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min  50 m przesunięcie pomiędzy lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na inne drogi w obrębie skrzyżowania. Przed skrzyżowaniami z drogami śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Pługi wyjeżdżające do wykonywania prac w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać: pełne zbiorniki paliwa, liny holownicze i łańcuchy na koła oraz sprawny telefon komórkowy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym na danym pasie kierunkiem ruchu.

V.  Zwalczanie śliskości

5.1. Zasady zwalczania śliskości zimowej na drogach:

Jezdnia będzie posypywana 4% lub 10% mieszanką jedynie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach i miejscach. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu. Zwalczanie śliskości (w takiej sytuacji) z użyciem sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Zamawiającym. Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.

5.2. Sprzęt do zwalczania śliskości.

Do rozsypywania materiałów uszarstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w ilości 50-150 g/m².

Rozsypywarki materiałów uszarstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek na m² bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

Napęd urządzeń rozsypujących  może być z własnego silnika lub silnika nośnika.

Na drogach gminnych dopuszcza się użycie innych urządzeń rozsypujących z zastrzeżeniem, że rozliczenie usługi w takim wypadku nastąpi wg ilości zużytego materiału (tony).

5.3. Operatorzy sprzętu do zwalczania śliskości

Wymagania jak dla operatorów sprzętu odśnieżnego.

5.4. Materiał do zwalczania śliskości:

Materiał do zwalczania śliskości zapewnia Wykonawca.

Na drogach gminnych mieszanka 4% piasku z solą lub mieszanka 4% soli, żużlu paleniskowego i piasku (48% / 48%) lub mieszanka 10% piasku z solą.

5.5.  Zasady zwalczania śliskości zimowej.

Posypywanie materiałami uszarstniającymi łagodzi skutki śliskości ale jej nie usuwa.

Posypywanie materiałami musi pokrywać 0,9 szer. jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

Do zwalczania gołoledzi będzie używana mieszanka 4 %.

VI.    Zasady wyboru sprzętu

- Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełni wszystkie wymagania SIWZ, a jego oferta będzie najtańsza.

- Wykonawca wyposaży na własny koszt swoje pojazdy w urządzenia wymagane w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagane przez Zamawiającego.

- Wykonawca podstawi i zamontuje osprzęt zimowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

#### VII. Odbiór robót

- Jednostką odbioru jest:

  - 1 godzina świadczenia usług (przy zwalczaniu śliskości z użyciem piaskarek należy uwzględnić koszt materiału uszarstniającego)

lub

  - 1 tona materiału do zwalczania śliskości (przy użyciu innego sprzętu niż samochód z piaskarką)

- Odbiorem objęte są usługi wykonane na drogach zgodnie z zapisem w dzienniku pracy sprzętu i karcie drogowej.

- Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę wykonanych  usług.

- Każdorazowo na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego kierowca ma obowiązek okazania zapisu tachografu lub karty pracy sprzętu.

- Organizacją akcji zimowej zajmować się będzie Wykonawca pod kontrolą Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić prac zgodnie z obowiązującymi standardami, winien o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.